中国家具协会团体标准

《屏风桌质量安全等级评定》

编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源

《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》中明确指出：建立质量分级制度，倡导优质评价，引导、保护企业质量创新和质量提升的积极性。2018年，国家市场监督管理总局正式挂牌，其职责之一就是建立并组织实施质量分级制度。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》则提到要增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。家具作为大宗消费品，家具制造行业承载着广大消费者对品质生活的美好愿景，中国家具协会对于引领家具行业高质量发展义不容辞，因此于2020年6月以中家协办[2020]16号文下达了家具产品质量安全等级评定系列标准的制定计划，其中包含《屏风桌质量安全等级评定》。

屏风桌是由屏风和办公桌组合成的一个整体，深受办公人员的喜爱，在办公环境中大量运用。其利用视觉的不同程度隔断，科学组合各个独立位，合理充分地利用有限空间，不仅能提高单位空间的利用率，还能创造舒适的私人办公环境。屏风桌可通过与多款式的台面组合拼接，也可与各种推拉构件、文件柜配合，尺寸可根据客户要求定做，一般可分为坐姿隔断型和站姿隔断型。屏风桌多为铝合金框架，包括顶盖、边盖、踢脚板全部使用铝合金制造，表面作着色喷塑处理，配合接拼各色台面、抽屉及文件柜，可通过屏风板着地支撑，也可通过桌腿着地支撑。

目前，我国仅有QB/T 4935—2016《办公家具 屏风桌》，但该标准不能满足市场对更高质量的屏风桌的需求，因此本标准作为团体标准，在对屏风桌产品质量特性、市场现状、市场价格等数据和经验准确归纳的基础上，对体现屏风桌产品较高质量的特征作出恰当合理的必要性规定，为屏风桌的质量分级提供了科学的依据，有利于指导和规范屏风桌企业质量管理体系，促进其高质量发展，促进屏风桌产业健康持续发展。

1.2 主要工作过程

1.2.1起草阶段

2020年6月，中国家具协会将该标准制定计划项目下达给上海市质量监督检验技术研究院承担，并以上海市质量监督检验技术研究院为牵头单位，精心组织了xxx等成立了该标准制定的起草小组，小组成员由标准化工作人员、家具产品质量检验人员、家具产品设计技术人员、企业品管部人员等组成。

202x年x月至x月，起草小组成员分工、合作。一方面收集资料、查阅相关国内、国际先进标准，如EN 1023-3：2000 《办公家具 屏风 第3部分：试验方法》，和我国GB/T 22792.1—2009《办公家具 屏风 第1部分：尺寸》、GB 22792.2—2008《办公家具 屏风 第2部分：安全要求》、GB/T 22792.3—2008《办公家具 屏风 第3部分：试验方法》、QB/T 4935—2016《办公家具 屏风桌》、QB/T 4156—2010《办公家具 电脑桌》、QB/T 2384—2010《木制写字桌》，一方面对我国屏风桌市场进行调研，了解相关市场信息以及消费者对屏风桌产品的主要关注点，拟定完善技术指标并进行验证试验。经分析，本标准侧重于对体现安全性能的质量指标进行分级，兼顾通用质量要求，进行综合等级评定。于xx年xx月形成了标准草案。

1.2.2征求意见阶段

202x年x月至202x年x月，标准起草小组根据标准草案确定的内容，进一步查阅资料、市场调研与试验验证等，并在小组范围内征求了技术专家、检验人员、生产者及消费者等各方的意见。于202x年x月形成标准征求意见稿，并向全国家具标准化技术委员会全体委员及观察员单位征求意见。

1.3 主要参加单位、工作组成员及其所做的工作

本标准制定由上海市质量监督检验技术研究院牵头，主要参加单位有xxx。由上海市质量监督检验技术研究院负责组织相关的标准化活动（如调研、编写、征求意见、汇总意见、承担审查等工作），上海市质量监督检验技术研究院、xxx等质检机构负责提供相关产品的质量检验报告、消费者咨询资料，xxx等单位提供了相关试验样品并进行验证试验，并参与了标准研讨等。

本标准主要起草人：谢明君、罗菊芬、刘晨光、石钰婷、XXX等。谢明君负责本标准的具体起草与编写工作，罗菊芬负责本标准的审稿工作，xxx负责收集、分析国内外相关技术文献和资料，xxx负责对屏风桌市场进行调研，xxx等人负责试验的验证等。

二、标准编制原则

本标准严格按照《团体标准管理规定》以及GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求编制，保证标准的规范性。

标准的制定工作前期对屏风桌产品市场做了充分的调研和分析，调查发现，屏风桌多用于办公场景，政府采购和企业采购时，最关心的就是屏风桌的使用年限，且近年来消费者对诸如甲醛等有害物质极为关注，因此本标准首先选择了对耐久性以及有害物质限量技术指标进行分级，选择其他技术指标进行分级的时候，主要参考相关消费者投诉、企业售后反馈的问题、质检机构在质检过程中发现的产品和标准的问题以及相关风险监控报告等。分级时每个级别的相关参数，参照的国内和国际相关的先进标准，征求了屏风桌产品生产商和使用者的意见，并做了大量验证的数据。最终形成了本标准的报批稿，确保标准具有科学性、先进性、适用性。

三、标准主要内容的确定

标准的编制参考了QB/T 4935—2016《办公家具 屏风桌》（以下简称QB/T 4935）、GB/T 3324—2017《木家具通用技术条件》(以下简称GB/T 3324)等标准的相关技术内容，选择体现屏风桌产品较高质量的特征作为分级要素，做出恰当合理的必要性规定，标准草案包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、分类、要求、试验条件、试验方法、检验规则以及使用说明、标志、包装、运输、贮存等共9章。

3.1关于术语和定义

本部分规定了“屏风桌”的定义：将屏风与桌（台）连接为一体，组合成相对独立的办公空间的桌几类家具。该定义与GB/T 28202—2020《家具工业术语》中“屏风桌”的定义保持一致，一方面是告诉标准使用者该标准规定的标准化对象，另一方面是为了技术要求中的术语统一。

3.2 关于分类

本部分根据下文使用到的屏风桌概念，分别按产品形状、屏风高度、桌面支撑情况、质量安全等级对屏风桌进行分类。其中，按质量安全等级将屏风桌分为：优等品级（A级）、一等品级（B级）、合格品级（C级）、不合格品级（D级）。

3.3 关于主要功能尺寸

主要参考QB/T 4935,分别对坐姿型屏风桌和站姿型屏风桌的主要功能尺寸做出了规定，符合人体工程学的特点。此外，考虑到屏风桌常在办公环境中组合使用，因此参考GB/T 3324对产品外形尺寸偏差作出规定：产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差同取正值或负值。检验项目分为基本项目和一般项目。

3.4 关于形状位置公差

考虑到屏风桌产品多在办公环境中使用，使用较为频繁，且多为人造板加工制成，人造板部件多为机械数字化加工，其尺寸精度较高，收缩变形小，因此对抽屉和键盘托的下垂度和摆动度提出更高的要求，将这两个检验项目作为分级项目。其他形状位置公差要求与QB/T 4935保持一致，为一般项目。

3.5 关于外观

产品用不同材质制造，在设计、生产加工、安装等方面可能形成的可用眼观、手感到的质量缺陷，本标准根据QB/T 4935和GB/T 3324对产品中可能用到的材料如金属件、木制件、人造板件、塑料件、软硬包件、玻璃件等的外观质量提出要求，确保产品质量。

对于人造板件中污斑的要求，GB/T 3324中规定的是“同一板面外表，允许1处，面积在3mm2 ~30mm2”，本标准考虑到污斑面积应越小越好，故在本标准中将相关要求修改为“同一板面外表，允许1处，面积≤30mm2”。对于“*”标记的检验项目，用序号分别列出了其中检验内容，使标准在阅读时更清晰直观。其他外观要求则与QB/T 4935和GB/T 3324基本保持一致。

3.6 关于理化性能

理化性能分为产品涂层、覆面层表面理化性能以及产品用材理化性能。

为了引导屏风桌涂层、覆面层表面理化性能的提高，对金属件喷漆（塑）涂层附着力；木制件桌面表面涂层、覆面层耐污染、附着力、耐湿热、耐干热、抗冲击、耐磨这些理化性能项目进行质量分级。除木制件桌面表面涂层、覆面层耐磨这一检验项目以不同转速下漆膜无露白为分级指标，其余分级项目分级指标的划分与相关方法标准中试验结果的评定保持一致。其他理化性能项目则与QB/T 4935保持一致，为基本项目。

产品用材理化性能中规定了木制品和人造板的含水率要求，人造板封边条表面胶合强度以及纺织面料色牢度要求，这些项目均为基本项目。

3.7 关于安全性能

本标准从可承载的最大静载荷的明示、有害物质限量、结构安全、电器安全、阻燃性这五个方面对安全性能进行规定。

可承载的最大静载荷的明示与QB/T 4935保持一致，表述为：制造商应在产品使用说明中明示组装方式（一种或多种），以及各类组装产品可承载的最大静载荷，此项目为基本项目。

有害物质限量方面，考虑到近年来消费者对家具中甲醛含量问题的广泛关注，本标准对甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC这五类高关注度挥发性有机化合物限量进行质量分级，分级时每个级别的相关参数主要参考了GB/T 35607—2017《绿色产品评价 家具》、GB/T XXXXX—XXXX《木家具中高关注度挥发性有机化合物限量》、GB XXXXX—XXXX《家具中有害物质限量》及相关质检机构检测报告。

结构安全方面，考虑到抽屉、键盘托等推拉构件使用频繁对导轨要求较高，增加了“抽屉、键盘托等推拉构件导轨部件应灵活、可靠”的规定，考虑到可升降屏风桌存在升降装置失灵的风险，增加了“垂直运行的部件，在高于闭合点50mm的任意位置，不应自行下落”的规定。考虑到玻璃在不作为屏风桌面板的情况下，不需做落球抗冲击试验和碎片状态试验，因此将QB/T 4935中“玻璃部件的抗落球冲击和碎片状态应符合GB 28008-2011中5.4.1和5.4.2的规定”改为“玻璃面板部件抗落球冲击按7.5.3.2.1试验后应无破坏，玻璃面板部件碎片状态按7.5.3.2.2试验后应符合按GB 15763.2—2005中5.6的规定”。其余项目则与QB/T 4935保持一致，该部分所有项目均为基本项目。

电器安全方面，参照GB 4706.1—2005的规定，为基本项目。

阻燃性方面，考虑到屏风桌多用于办公场所，人员相对密集，因此屏风桌的阻燃性应合格，但一般软体家具或带软包的家具才做阻燃性测试，再加上考虑到阻燃性测试是破坏性试验，因此需不需要做阻燃性试验需要由供需双方自行商定，为基本项目。

3.8 关于力学性能

本标准对力学性能的规定，主要参考QB/T 4935的相关规定。考虑到屏风桌产品在办公环境中使用较为频繁，消费者对其耐久性需求较高，因此本标准对桌面水平耐久性、桌面垂直耐久性、推拉构件耐久性、拉门耐久性这四个力学性能指标进行质量分级，分级指标参照相关试验方法标准中各级试验水平。其他项目为基本项目。

3.9 关于检验规则

检验程序分为型式检验和出厂检验。型式检验评定产品等级，出厂检验评定符合型式检验合格有效期内的产品等级。型式检验是对产品质量进行全面考核的检验，因此检验第5章规定的所有项目。出厂检验是产品出厂时应进行的检验，不能破坏产品，因此只检验主要功能尺寸、形状位置公差、外观和安全性能中的可承载的最大静载荷的明示以及结构安全这些项目。

检验结果评定由一般项目、基本项目和分级项目组成，在第5章中逐项进行了规定。对于单件屏风桌，基本项目合格，分级项目为A级则为优等品级（A级）；基本项目合格，分级项目为B级以上（含B级），一般项目不合格不超过2项则为一等品级（B级）；基本项目合格，分级项目允为C级以上（含C级），一般项目不合格不超过4项则为合格品级（C级）；低于合格品要求的为不合格品级（D级）。成套屏风桌的质量安全等级，取其单件屏风桌质量安全等级最低的评定等级为该套屏风桌的质量安全等级。

3.10 关于使用说明、标志、包装、运输、贮存

本部分对屏风桌的使用说明以及标志至少应包含的内容做了大致说明，其中，标志中应包含等级标志，这也是分级后的屏风桌与未分级的屏风桌区分开的凭证。规定包装是因为家具只要涉及销售就必须要考虑到包装问题，此外在运输过程中，家具也不能出现损坏，因此对于运输也有相关要求。除了定制产品，一般企业在生产的时候都会有库存，因此对于屏风桌的贮存的相关要求也进行了规定。

本部分内容基本与QB/T 4935保持一致。

四、主要试验（或验证）情况分析

对于非分级项目，参考近年来屏风桌相关检验报告，沿用相关试验数据，未进行过多试验验证，总体合格率较高，除个别产品中存在以下问题有：①未提供说明书；②没有支撑腿（脚）的屏风桌未明示可承载的最大静载荷；③人造板部件的非交界面未进行封边或涂饰处理；④屏风桌加载稳定性试验中，产品虽未倾翻，但结构松散，连接件变形。

分级项目指标合理性有待进一步验证。

五、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准未涉及专利和知识产权。

六、预期达到的社会效益以及对产业发展的作用等情况

屏风桌能整合空间布局，将办公室做最经济的规划，可因不同的工作型态作各种组合，也可以创造富有格调和色彩的图案，以配合公司独特风格及形象；具有齐全的附属配备和功能，及完善的走线安排，提高，组装及维护等工作效率等特点，广泛用在公司职员的办公、小型洽谈等区间。对屏风桌的质量安全等级进行分级后的屏风桌授予相应的等级标识，与未分级的屏风桌产品进行区分，以满足消费者对更高质量安全屏风桌的需求。取得较好的社会和经济效益。

七、与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准是产品质量分级标准，无直接国际、国外同类标准可采用。

八、与国内相关标准的关系

本标准技术上参考GB/T 3324—2017《木家具通用技术条件》、QB/T 4935—2016《办公家具 屏风桌》、GB/T 22792.1—2009《办公家具 屏风 第1部分：尺寸》、GB 22792.2—2008《办公家具 屏风 第2部分：安全要求》、GB/T 22792.3《办公家具 屏风 第3部分：试验方法》。本标准是产品质量分级标准，在国内无直接标准可采用。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准的制定过程中，未出现重大的分歧意见。

十、标准性质的建议说明

本标准为产品标准，建议作为推荐性标准。

十一、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布实施后应尽早推广，建议归口管理部门或行业协会组织行业标准宣贯。建议批准发布后6个月正式实施。

十二、废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，无废止其他相关标准的建议意见。

十三、其它应予说明的事项

无。

团体标准《屏风桌质量安全等级评定》标准起草小组

20xx年xx月xx日